Відомість витрат праці і потреби в машино-змінах.

| № п/п | Обосн. норм СНиП ЕНиР | Найменування | Од. вим. | К-ть | Норми | Потреба | склад ланки робочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | затр. труда люд.-час. | Потр. маш. маш.-час. | Люд.- дн. | Маш.- см. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕНиР 2-1-36 №2а | підготовчий період |  | 5% |  |  | 2927,07 |  |  |
| 2 | ЕНиР 2-1-5 | Зрізування рослинного шару | 1000м2 | 3,14 | 0,84 | 0,84 | 0,33 | 0,33 | Машин.6р.-1 |
| 3 | ЕНиР 2-1-36 №2а | Планування території бульдозером ДЗ-8 | 1000м2 | 3,14 | 0,38 | 0,38 | 0,15 | 0,15 | Машин.6р.-1 |
| 4 | ЕНиР 2-1-47, т.1 п.5 | Ручне доопрацювання грунту | м3 | 151,4 | 2,2 | - | 41,6 | - | Землекоп 2р.-1 |
| 5 | Е19-38 №2а | Пристрій бетонної підготовки під фундаменти | 100 м3 | 95,34 | 7,5 | - | 89,36 | - | Бетонщик 3р.-1;2р.-1 |
| 6 | Е4-1-34 | установка опалубки під фундамент | м2 | 995,7 | 0,51 | - | 63,48 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 7 | Е4-1-46 | Установка армат. | т | 113,7 | 14 | - | 198,97 | - | Армат 5р.-1;4р.-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Е4-1-49 | подача бетонної суміші | 1 м3 | 771,1 | 0,23 |  | 22,17 |  | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 9 | Е4-1-34 | розбирання опалубки | м2 | 995,7 | 0,15 | - | 18,67 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 10 | Е2-1-34 | зворотнє засипання пазух з ущільненням | 100 м3 | 60,31 | 1,9 | 0,35 | 14,32 | 2,64 | Машиніст 6р. Землек. 3р.-1;2р.-1 |
| 11 | Е4-1-34 | Пристрій дер. опалубки під колони. | м2 | 624 | 0,51 | - | 39,78 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 12 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів | т. | 29,5 | 12 | - | 44,25 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 13 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 100,8 | 1,5 | - | 18,9 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 14 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 624 | 0,21 | - | 16,38 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 15 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки стінового огородження | м2 | 1231,72 | 0,51 | - | 78,52 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 16 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів | т. | 77,1 | 12 | - | 115,65 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 17 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 256,87 | 1,5 | - | 48,16 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 18 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 1231,72 | 0,21 | - | 32,33 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 19 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів ж / б статі підвалу | т. | 43 | 12 | - | 64,5 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 20 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 258,2 | 1,5 | - | 48,41 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки плити перекриття | м2 | 1122,73 | 0,51 | - | 71,57 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 22 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів плити перекриття | т. | 43 | 12 | - | 64,5 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 23 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 258,2 | 1,5 | - | 48,41 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 24 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 1122,73 | 0,21 | - | 29,47 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 25 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки сходів | м2 | 44,7 | 0,51 | - | 2,85 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 26 | Е4-1-46 | Установка арма-турных каркасів сходів | т. | 2,1 | 12 | - | 3,15 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 27 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | м3 | 3,24 | 1,5 | - | 0,61 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 28 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 44,7 | 0,21 | - | 1,17 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 29 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки шахти ліфта | м2 | 221,16 | 0,51 | - | 14,1 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 30 | Е4-1-46 | Установка арма-турных каркасів шахти ліфта | т. | 3,2 | 12 | - | 4,8 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 31 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | м3 | 13,65 | 1,5 | - | 2,56 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 32 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 221,16 | 0,21 | - | 5,8 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| Всього | 1204,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземна частина |
|  | Секція А (типовий поверх) |
| 33 | Е3-3 Т.2.3 | Зовнішня цегляна кладка | м3 | 104,72 | 3,2 | - | 41,89 | - | Кам. 5р.-1; 3р.-1 |
| 34 | Е3-3, т.3 36 | Кладка внутрішніх стін з цегли | м3 | 212,39 | 3,7 | - | 98,23 | - | Кам. 4р.-1; 3р.-1 |
| 35 |  | Влаштування монолітного каркасу |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів плити перекриття | т. | 29,552 | 12 | - | 44,33 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 37 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки плити перекриття | м2 | 1122,73 | 0,51 | - | 71,57 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 38 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 247 | 1,5 | - | 46,31 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 39 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 1122,73 | 0,21 | - | 29,47 | - | Плот. 3р.-1;2р.-1 |
| 40 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки сходів | м2 | 44,7 | 0,51 | - | 2,85 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 41 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів сходів | т. | 2,1 | 12 | - | 3,15 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 42 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | м3 | 3,24 | 1,5 | - | 0,61 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 43 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 44,7 | 0,21 | - | 1,17 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 44 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки шахти ліфта | м2 | 221,16 | 0,51 | - | 14,1 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 45 | Е4-1-46 | Установка арматури-турних каркасів шахти ліфта | т. | 3,2 | 12 | - | 4,8 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 46 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | м3 | 13,65 | 1,5 | - | 2,56 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 47 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 221,16 | 0,21 | - | 5,8 | - | Плот. 3р.-1;2р.-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | Е6-13 | Заповнення віконних прорізів | 100 м2 | 41,4 | 20 | - | 103,5 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 49 | Е6-13 | установка дверних блоків | 100 м2 | 8,4 | 30 | - | 31,5 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 50 | Е19-31 | Будівництво бетонної підлоги | 100м2 | 9,87 | 9,6 | - | 12 | - | Бетонщик 4р. 2р. |
| 51 | Е8-1-2 т.3 п.2 | Покращена штукатурка стін | 100м2 | 362,12 | 5,5 | - | 248,96 | - | Штукатур 4р.-2; 3р.-2; 2р-1 |
| 55 | Е7-2 | пристрій покрівлі | 100 м2 | 6,1 | 4,8 | - | 3,66 | - | Кровельщик 4р. 3р. |
| Разом на всю секцію А (22 поверху)= 16862,12 |  |
| Секція Б, В, Г (типовий етаж) |
| 56 | Е3-3 Т.2.3 | Зовнішня цегляна кладка | м3 | 282,9 | 3,2 | - | 113,16 | - | Кам. 5р.-1; 3р.-1 |
| 57 | Е3-3, т.3 36 | Кладка внутрішніх стін з цегли | м3 | 570,06 | 3,7 | - | 263,65 | - | Кам. 4р.-1; 3р.-1 |
| 58 |  | Влаштування монолітного каркасу |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів плити перекриття | т. | 70,92 | 12 | - | 106,38 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 60 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки плити перекриття | м2 | 2694,42 | 0,51 | - | 171,77 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 61 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | 100 м3 | 538,8 | 1,5 | - | 101,02 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 62 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 2694,42 | 0,21 | - | 70,73 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 63 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки сходів | м2 | 134,1 | 0,51 | - | 8,55 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 64 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів сходів | т. | 6,3 | 12 | - | 9,45 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 65 | Е4-1-49 | Подача бет-ної суміші | м3 | 9,72 | 1,5 | - | 1,82 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 66 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 134,1 | 0,21 | - | 3,52 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 67 | Е4-1-34 | Пристрій опалубки шахти ліфта | м2 | 663,48 | 0,51 | - | 42,3 |  | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 68 | Е4-1-46 | Установка арматурних каркасів шахти ліфта | т. | 9,6 | 12 | - | 14,4 | - | Армат. 5р.-1; 2р.-1 |
| 69 | Е4-1-49 | Подача бетонної суміші | м3 | 40,95 | 1,5 | - | 7,68 | - | Бетонщик 4р.-1;2р.-1 |
| 70 | Е4-1-34 п.2 | розбирання опалубки | м2 | 663,48 | 0,21 | - | 17,42 | - | Тесляр. 3р.-1;2р.-1 |
| 71 | Е6-13 | Заповнення віконних прорізів | 100 м2 | 41,4 | 20 | - | 310,5 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 72 | Е6-13 | установка дверних блоків | 100 м2 | 25,2 | 30 | - | 94,5 | - | Тесляр. 4р.-1;2р.-1 |
| 73 | Е19-31 | Будівництво бетонної підлоги | 100м2 | 29,61 | 9,6 | - | 35,53 | - | Бетонщик 4р. 2р. |
| 74 | Е8-1-2 т.3 п.2 | Покращена штукатурка стін | 100м2 | 362,12 | 5,5 | - | 746,87 | - | Штукатур 4р.-2; 3р.-2; 2р-1 |
| 75 | Е7-2 | пристрій покрівлі | 100 м2 | 18,3 | 4,8 | - | 10,98 | - | Кровельщик 4р. 3р. |
| Разом на всю секцію Б, В, Г (19 этажей)= 40474,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Е19-32 т1 п.2 | Покриття вимощене цементною сумішшю | 100м2 | 5,68 | 48,0 | - | 34,0 | - | Бетонщик 4р. 3р. 2р. |
| 67 | Е8-1-2 | Оздоблення фасаду | 100м2 | 136 | 4 |  | 68 |  | Штукатур. 4р. .-2 чел, 3 р.-1 чел. |
| 68 | Е19-37 | пристрій покрівлі | 100м2 | 864 | 40,3 |  | 268 |  | Бетонщик. 4р.-1 чел, 2р.-1 чел Изольов. 4р.-1 чел, 2р.-1 чел. |
| 69 |  | сантех роботи | ч-дн. | - | - |  | 4097,9 |  | Слюсар-сантехник 4р.; 2р |
| 70 |  | Ел. роботи | ч.-дн. | - | - |  | 5854,1 |  | Електрик 4р. |
| 71 |  | Благоустрій території | ч.-дн. | - | - |  | 2341,66 |  | різноробочий |
|  |  | Інші невраховані роботи | - | 10% |  |  | 5854,1 |  |  |
|  |  | Введення в експлуатацію | - | 2% |  |  | 1170,83 |  |  |
| Разом | 78230,08 |

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпіс

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпіс

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпіс

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпіс

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Изм.

Лист

№ докум.

Підпіс

Дата

Лист

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА