Розрахунок затрат праці, потреб в машино-змінах та витрати матеріалів

Продовження  Табл.№2 (доповнення до ресторану)

| № пп | Обгр. по ЕНіР | Найменування | од. вим | К-сть | Норми | Склад ланки рабочих по ЕНіР | Потреби в матеріалах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Об-грунтув. по ДБН А1.1-73-2003 | Назва матеріалу та к-ції | Норма витрат на од.вим. | Всього витрат |
|  |  |  |  |  | Затра-ти ч-г м-г | Трудоміст-кість |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ч-д | м-д |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е4-1- 4 | Монтаж колон | шт | 66 | 2,6 0,26 | 21,45 | 0,52 | Монтажник 2р-1;4р-1;3р-2 5р-1 Машиніст 5р-1 | 19-3-б | на 1м3 констр. бетон м3 | 0,19 | 0,575 |
| 2 | Е4-1- 8 | Замонолічування стиків | 1 стик | 66 | 0,83 | 6,85 | - | Бетонник 2р-1;4р-1 |  |  |  |  |
| 3 | Е4-1- 6 | Монтаж ферм | шт | 10 | 1,6 0,32 | 2,33 | 0,5 | Монтажник 2р-1;4р-1;3р-2 5р-1 Машиніст 5р-1 |  |  |  |  |
| 4 | Е4-1- 17 | Електрозварка | 1м.п. шва | 12,8 | 0,37 | 0,57 | - | Зварюваль-ник 5р-1 | 19-9-е | Балки, шт. Бетон, м3 Електроди, кг Краски,кг | 1 0,085 0,1 0,6 | 12 0,06 1,2 0,72 |
| 5 | Е4-1-8 | Замонолічування стиків | 1 стик | 16 | 0,83 | 1,61 | - | Столяр 3р-1;4р-1 |  |  |  |  |
| 6 | Е4-1- 7 | Монтаж ребристих плит покриття | шт | 144 | 0,82 0,155 | 14,76 | 2,79 | Монтажник 2р-1;4р-1;3р-2 Зварюваль-ник 5р-1 Монтажник 4р-1;3р-2 | 19-12-е | На 1 шт.зб. елем Бетон, м3 Метал. Підклад кг Електроди, кг Краски,кг | 0,121 4,36 0,31 0,1 | 6,05 218 15,5 5 |
| 7 | Е4-1- 17 | Електрозварка | 1м.п шва | 90 | 2,25 | 0,97 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Е4-1- 19 | Заливка швів | 100м.п | 8,79 | 7,03 | 2,176 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Е3-7 | Влаштування цегляних зовн. стін: | м3 м3 | 175,9 10,77 | 3,0 3,3 | 63,96 4,3 | - - | Муляр 3р-1 4р-1 | 21-12-в | на 1м3 кладки цегла,зв шт. цегла л. шт розчин, м3 цегла,зв шт. цегла л. шт розчин, м3 | 276 102 0,236 209 172 0,225 | 48549 17942 41,51 2251 1853 2,43 |
| 10 | Е4-1-13 п1 п2 п3 | Монтаж перемичок: до 0.5т до 1.0т до 1.5т | 1 пройом | 21 3 2 | 0,47 1,155 0,69 0,23 0,87 0,29 | 1,197 0,25 0,21 | 2,94 0,95 0,07 | Монтажник 2р-1;4р-1;3р-1 Машиніст 5р-1 | 19-30-а | 1пройом Розчин,м3 | 0,069 | 1,79 |
| 11 | Е3-12 | Влаштування цегляних перегородок | 1м2 | 370,87 | 0,66 | 29,9 | - | Муляр 4р-1;2р-1 | 21-6-з | на 1м3 кл. цегла л. шт розчин, м3 сталь,кг | 50,9 0,023 1,5 | 18873 8,6 556,3 |

| 12 | Е8-1-33 | Засклення пройомів | 100м2 | 0,0324 0,022 1,363 | 5,6 5,2 4,8 | 0,22 0,014 0,8 | - - - | Скляр 3р-1 | 27-69-а | Скло,м2 Замазка Цвяхи Оліфа,кг | 1,4 0,67 0,004 0,022 | 198,44 94,97 0,567 3,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Е8-1-2 | Штукатурні роботи | 100м2 | 11,52 | 80 | 112,4 | - | Штукатур 4р-1;3р-1 | 27-17-а | Розчин вапнян. Розчин цем Гіпс Сітка цвяхи | 0,018 0,002 0,1 0,015 0,002 | 2074 2,3 115,4 17,28 2,3 |
| 14 | Е8-1-35 | Олицювання стін керам. плиткою | м2 | 209,25 | 1,4 | 35,73 | - | Плит очник 4р-1;3р-1 | 27-12-а | Плитка розчин | 1,006 0,025 | 210,5 5,13 |
| 15 | Е8-1-15 | Окрашення поверхонь: Стіни Стелі | 100м2 | 16,76 5,22 | 29,67 35,61 | 60,64 222,87 | - - | Маляр 3р-1 | 27-64-б | Краска шпаклівка | 30 19,11 | 659,3 420,04 |

| 16 |  | Влаштування підвісних стель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | Е8-1-2 | Каркас | 100м брусків | 43,4 | 15,5 | 82 | - | Столяр 4р-1;2р-1 | 13-23-а | Гіпсо-картон шурупи Бруски Цвяхи паста | 1,02 0,125 0,009 0,148 0,93 | 879,2 107,75 8,19 127,6 801,7 |
| б) | Е8-1-2 | Обшивка плитами | м2 | 862 | 0,62 | 65,18 | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Е8-1-2 | Покраска вікон | 100м2 | 3,685 | 82,5 | 37,07 | - | Маляр 4р-1 | 27-64-б | Оліфа шпаклівка Краска | 7,7 2,77 29,4 | 48,7 17,52 186 |
| 18 | Е8-1-2 | Покраска дверей | 100м2 | 2,64 | 51,6 | 16,6 | - | Маляр 4р-1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Чиста підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Е8-1-2 | Мозаїчна | м2 | 243 | 0,93 | 27,6 | - | Мозаїчник 4р-1;2р-1 | 25-12-и | Бетон розчин | 0,1015 0,027 | 24,66 6,56 |

| 21 | Е8-1-2 | Керамічна плитка | м2 | 1147,14 | 0,5 | 69,95 | - | Плиточник 4р-1;3р-1 | 25-2-а | розчин Плитка керам плитка плінт | 0,054 1,03 1,88 | 61,9 1181,6 2156,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Е8-1-2 | Облицювання фасаду плиткою | м2 | 254,16 | 2,2 | 68,19 | - | Плиточник 4р-1;3р-1 | 27-12-а | Плитка розчин крипиші | 1 0,034 1,5 | 254,16 8,64 381,24 |
| 23 | Е8-1-2 | Покраска фасаду (колон та перил) | 100м2 | 1,29 | 35,19 | 5,56 | - | Маляр 4р-1 | 27-52-г | шпаклівка грунтов. Краска | 11,6 13,6 40 | 15,04 17,63 51,85 |
| 24 |  | Влаштування відмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Е2-1-47 | Відривка корита | 1м3 | 13,92 | 0,85 | 1,44 | - | Землекоп 2р-1 | 25-6-г | на1м3 щебень, м3 | 1,22 | 16,99 |
| 26 | Е19-37 | Щебенева підготовка | 100м2 | 1,392 | 15 | 2,55 | - | Бетонник 3р-1;2р-1 |  |  |  |  |
| 27 | Е19-33 | Покриття асфальтом | 100м2 | 1,392 | 14 | 2,38 | - | Асфальтобетонник 4р-1;2р-1 | 25-1-в | на1м3 асф.бетон,кг грунт-ка, кг пісок крупнозернист, м3 | 64,8 0,3 0,005 | 9021,6 41,76 0,63 |
| 28 |  | Невраховані роботи |  |  |  | 257,15 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Благоустрій території |  |  |  | 38,57 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Здача об’єкту в експлуатацію |  |  |  | 25,71 |  |  |  |  |  |  |

3276,65( з урахуванням Табл №2)

# Text boxes

Пояснювальна записка

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Пояснювальна записка

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Пояснювальна записка

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Пояснювальна записка

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Пояснювальна записка

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.